## Slide 1: Расчеты теплового режима и напряженно-деформированного состояния ПГЗРО программа FENIA

## Slide 2: МКЭ 3D программа FENIA
МКЭ программа FENIA (Finite Element Nonlinear Incremental Analysis), которая позволяет в 3D постановке моделировать
  Элементы конструкции
  и вмещающая среда
Частоты и формы собственных колебаний упругих конструкций.
Интегрирование в формах для динамических задач
Задачи расчета распространения тепла
Квазистатические и динамические задачи определения НДС и прочности под действием силовых нагрузок, изменяемых во времени и пространстве
Термомеханика (тепло+НДС) конструкций, находящихся под воздействием силовых (силы веса, тектонические напряжения и т.д.) и тепловых нагрузок
  Большие деформации ,учет тепловатых деформаций;
  Линейные и нелинейные модели материалов со свойствами зависящими от времени и температуры
        Упругопластические модели Мизеса с ассоциированным законом текучести (металлы);
        Упругопластические модели Друкера-Прагера (грунты, горная порода, бетон, …);
        Вязко-упругопластические модели материалов (ползучесть, металл при высоких температурах, глины, бентониты);
  Объемное тепловыделение
  Учет излучения и конвективного переноса тепла посредством эффективных тензоров теплопроводности;
  Учет зависимости теплофизических свойств от температуры и времени;
Используются КЭ различной формы с функциями формы 1-го и 2-го порядка и неявные схемы интегрирования по времени.
Расчеты могут проводиться, как на однопроцессорных системах, так и кластерных системах с распределенной памятью
Notes: .

## Slide 3: Область применения
МКЭ программа FENIA (Finite Element Nonlinear Incremental Analysis) позволяет в 3D постановке моделировать
задачи расчета распространения тепла с учетом объемного тепловыделения и изменения теплофизических свойств материалов,
Квазистатические и динамические задачи определения НДС и прочности под действием силовых нагрузок, изменяемых во времени и пространстве, и
термомеханики (тепло+НДС) конструкций, находящихся под воздействием силовых (силы веса, тектонические напряжения и т.д.) и тепловых нагрузок,
Частоты и формы собственных колебаний упругих конструкций.

## Slide 4: Функциональные возможности ПС
Моделируемые процессы:
Стационарные и нестационарные задачи теплопроводности;
  Объемное тепловыделение;
  Учет излучения и конвективного переноса тепла посредством эффективных тензоров теплопроводности;
  Учет зависимости теплофизических свойств от температуры и времени;
Квазистационарные и динамические задачи расчета НДС
  Большие деформации (Лагранжевы сетки) и учет тепловатых деформаций;
  Линейные и нелинейные (зависящие от пути деформирования) модели материалов со свойствами зависящими от времени и температуры
    Упругопластические модели Мизеса с ассоциированным законом текучести (металлы);
    Упругопластические модели Друкера-Прагера (грунты, горная порода, бетон, …);
    Вязко-упругопластические модели материалов (ползучесть, металл при высоких температурах, глины, бентониты);
Критерии прочности
    Губера-Мизеса для пластических материалов (металлов);
    Мора-Кулона для горной породы и других материалов;
    Хоека-Брауна для грунтов и горной породы с учетом трещиноватости.

## Slide 5: Конечноэлементная дискретизация. Функции формы
Используются изопараметрические конечные элементы (КЭ)

## Slide 6: 8-ми узловой гексаэдр

## Slide 7: 20-ми узловой гексаэдр

## Slide 8: 4-х узловой тетраэдр
;

## Slide 9: 10-и узловой тетраэдр
;
;

## Slide 10: 6-и узловой КЭ (треугольная призма)
;
;

## Slide 11: 15-и узловой треугольная призма
;
;

## Slide 12: Интегрирование по объему
;
;
Для численного интегрирования используются гауссовы точки.
Для интегрирования различных уравнений или отдельных слагаемых одного уравнения могут использоваться схемы разного порядка интегрирования
например, гексаэдр 1-8-27 точек

## Slide 13: Интегрирование по поверхности, 2D КЭ
;
;
К граням каждого типа 3D КЭ прикрепляются соответствующие им 2D КЭ, интегралы по которым и будут поверхностными интегралами в 3D.

## Slide 14: Структура программы
Препроцессор
Постпроцессор
Неструктурированные сетки.
Конвертаторы сеток из открытых программ- gmsh , NETGEN и различных коммерческих форматов
МКЭ дискретизация через вариационные принципы и неявные схемы дискретизации по времени
Использование библиотеки petsc для решения САУ
ParaView в качестве инструмента визуализации
Конвертаторы результатов в формат VTK
Расчетный
блок (тепло + НДС)
Свойства материалов, зависимые от температуры и времени
Расчет интегральных параметров и оценка критериев прочности
Сеточные поля (скалярные, векторные, тензорные)
Матрицы с хранением только ненулевых коэффициентов
Notes: Для представления среды и конструкции используются неструктурированные сетки с ячейками в форме тетраэдров, гексаэдров, треугольных призм, пирамид. Для представления решения используются сеточные (скалярные, векторные, тензорные) поля, заданные в узлах или точках интегрирования КЭ. Дискретизация проводится через вариационные принципы и неявные схемы по времени. Для решения линейных систем алгебраических уравнений используется открытая библиотека petsc.
Визуализации результатов расчета выполняется программой ParaView, адаптированной под наши форматы данных.

## Slide 15: Составные части 3D МКЭ программы
Операционная система – LINUX,
Язык программирования C++, компилятор GCC, сборка make, cmake
Ввод-вывод данных и описание начального сеточного представления взяты из открытого кода OpenFOAM
КЭ сетки (возможно различные для разных уравнений), сеточные поля для разных типов сетки (узловые и в точках интегрирования, разреженные матрицы
В качестве решателя линейных и нелинейных систем алгебраических уравнений используется открытая библиотека PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation)

## Slide 16: Постпроцессор
Для представления результатов расчета используется адаптированная для используемых фрматов данных программа ParaView.
Дополнительно вывод различных зависимостей от времени, распределений по линиям, интегральных параметров возможен при помощи встроенных утилит

## Slide 17: Сеточный генератор
В качестве основного инструмента подготовки сеточного представления используются сеточный генератор на основе gmsh API
Генератор позволяет создавать различные вложенные структуры (цилиндры, кубы, и т.д.), проводить их преобразование (растяжение, поворот, изгиб). размножать и объединять в единую сетку
Ввод данных для формирования сетки проводится в формате json.

## Slide 18: FENIA GUI
Графический интерфейс для ввода исходных данных и запуска программы
Набор пунктов меню и кнопок запуска различных операций (создание задачи, конвертация и контроль сеточных данных, запуск на счет и т.д.)
Отдельные вкладки для ввода разного типа данных.
Контрольные параметры задачи
Теплофизические и механические свойства материалов
Начальные и граничные условия
Порядок используемых функций формы
(Методы и параметры решателей систем алгебраических уравнений

## Slide 19: Многопроцессорная версия кода
Многопроцессорная параллельная версия программы FENIA разработана на основе декомпозиции расчетной области и использования стандарта MPI (message passing interface) для обмена данными между процессами
Декомпозиция области, черным и коричневым цветом выделены основные узлы, синим и зеленым теневые
Параллельное приложение состоит из нескольких процессов, выполняющихся одновременно. Разные процессы могут выполняться как на разных процессорах и разных узлах, так и на одном и том же.
При таком разделении отдельные КЭ сетки не разрезаются, а целиком попадают в часть сетки некого процесса, т.е. деление сетки проводится по граням КЭ в 3D случае и ребрам в 2D варианте. Естественно при этом грани и узлы сетки, лежащие на границе раздела попадают в несколько частей сетки, привязанных к разным процессам

## Slide 20: Многопроцессорная версия кода + paraview для визуализации параллельных расчетов
Сеточное разбиение с тремя горизонтами скважин включает примерно 112 миллионов тетраэдральных КЭ. Расчет проводился для разного количества используемых процессов.
Декомпозиция области + графическое представление всей области
Время расчета, сек | 1CPU | 4CPU | 8CPU | 16CPU | 32CPU
Сетка и построение матриц | 4603 | 12285 | 9421 | 5485 | 3711
Один шаг по времени с вычислением матрицы | 1810 | 451 | 261 | 160 | 78
Один шаг по времени | 717 | 229 | 123 | 83 | 40
Полное время расчета | - | - | 259746 | 154294 | 72754
Тепловой режим
Напряжения от силы веса

## Slide 21: Верификация программы Объемное тепловыделение
Распределение температуры через 5000 суток
Линейный источник с экспоненциальным спадом тепловыделения
Точечный источник с экспоненциальным спадом тепловыделения
Распределение температуры через 250 суток
Распределение температуры через 250 суток
Распределение температуры через 5000 суток
Зависимость от времени
Зависимость от времени
Зависимость от времени
Зависимость от времени

## Slide 22: Нелинейный тепловой модуль
теплоёмкость 600Дж/кгК;
теплота плавления 250кДж/кг;
теплопроводность твердой фазы 20Вт/мК;
теплопроводность жидкой фазы 2000Вт/мК;
твердая фаза 1697К;
жидкая фаза 1703К.
Продвижение фронта плавления (задача Стефана)

## Slide 23: Верификация модуля НДС на аналитических решениях
Разрушение упруго пластической среды типа грунта при погружении в нее абсолютно жесткого блока (материал Друкер-Прагер)
Зависимость внешнего давления от глубины внедрения
Геометрия задачи, механические свойства
Распределение пластических деформаций (Друкер-Прагер)
Перемещения узлов основания
U/B=0,003
U/B=0,004
Зависимость глубины внедрения от внешнего давления

## Slide 24: Динамическая нагрузка
Взрывное давление в сферической полости.
FENIA1 14091 КЭ, FENIA2 – 65729КЭ, FENIA3-781073КЭ.
Формы собственных колебаний
массива с полостью
Прямое интегрирование
Интегрирование в формах

## Slide 25: Верификация на экспериментах проекта FEBEX
Зависимость температуры от времени в точке SF21
Расчетная сетка из гексаэдров 800 000 КЭ
Распределение температуры по длине (линия RC1)
Расположение скважины FEBEX в горной породе
Схема сечений и точек измерения
Экспериментальная лаборатория состоит из пяти базовых блоков: горизонтальной галереи, системы нагрева, бентонитового барьера, оборудования для измерений, системы контроля и управления.
Тепловыделение нагревателей (радиус 0,385 м) изменялось со временем: 20 дней – 1200 Вт/нагреватель; 33 дня – 2000 Вт/нагреватель; 54 день – 5 лет – тепловыделение, необходимое для поддержания температуры 100 °C на поверхности нагревателей.

## Slide 26: ПИЛ APSE, разрушение породы при нагревании
Исследование разрушения вмещающей породы под действием проходки скважин и тепловых нагрузок в естественных условиях.
ПИЛ эксперимент Äspö Pillar Stability Experiment (APSE)

## Slide 27: Примеры использования
Участок 1:
14 рядов по 20 скважин
Участок 2:
14 рядов по 13 скважин
Тепловыделение РАО 1 кВт/м³ на участке 1 и 1,5 кВт/м³ на участке 2 с экспоненциальным спадом тепловыделения t=40лет , примерно 2,5% за год.
Последовательное тепловыделение по скважинам, каждый ряд запускается в течении одного года, т.е. 28 лет на загрузку всего захоронения ВАО (участи 1 и 2)
Конфигурация захоронения ВАО
Notes: В итого создавалась сеточное разбиение всего хранилища, базовая конфигурация которого состояла из двух участков, включающих 14 рядов по 20 скважин на первом участке и 14 рядов и по 13 скважин на втором участке.
При расчете задавалось тепловыделение РАО 1 кВт/м³ на участке 1 и 1,5 кВт/м³ на участке 2 с экспоненциальным спадом тепловыделения t=40лет , примерно 2,5% за год.
Процесс тепловыделение запускался по скважинам, каждый ряд - в течении одного года, т.е. 28 лет на загрузку всего захоронения ВАО (участи 1 и 2)

## Slide 28: Сеточные модели для проекта ПГЗРО НКМ
  Скважина с контейнерами и ближайшей породой
  Скважины с контейнерами РАО класса 1
  и горизонтальные коридоры
  Подземная часть ПГЗРО с окружающей породой
  Отдельного контейнера
Notes: Далее сеточная модель контейнера размножалась, помещалась в отдельную скважину, затем создавалась вся система скважин и объединяющих их туннелей. Затем вся эта конструкция дополнялась сеточным разбиением вмещающей породы.

## Slide 29: Результаты расчета теплового режима
Распределение температуры по горизонтальным срезам
(для момента времени t=55 лет)
Notes: Представлены распределения температуры по трем горизонтальным поверхностям, расположенным на разной глубине.
Через 55 лет после начала заполнения захоронения.

## Slide 30: Результаты расчета теплового режима
Распределение температуры по линии по x центр
Зависимость температуры от времени в точках участков 1 и 2
Notes: Для детализации результатов расчета приведены графики распределения температуры по линии, проходящей по центральной оси хранилища перпендикулярно рядам скважин, для разных моментов времени и зависимости температуры от времени.

## Slide 31: Изменение теплового режима
Распределение температуры по времени t=0 - 300 лет. (горизонтальный разрез по центрам скважин и вертикальный разрез по средине участков, нормально к оси Y).
Тепловыделение РАО 1 и 1,5 кВт/м³ на участках 1 и 2 с экспоненциальным спадом тепловыделения t=40лет.
Каждый ряд запускается в течении одного года (начинается тепловыделение), т.е. 28 лет на загрузку всего захоронения ВАО
Notes: Видео показывающее изменение теплового режима захоронения во времени. Часть расчетной области выделенная двумя разрезами (вертикальным и горизонтальным) по плоскостям симметрии. Цветом показаны значения температуры. Сверху указано количество лет, прошедших с начала заполнения захоронения.

## Slide 32: Изменение напряжений в породе
Эффективные (Мизеса) напряжения в зависимости от температуры
0 лет
54 года
103 года
Температура
Напряжения
Мизеса
Результаты расчета НДС
Notes: Изменения напряжений во вмещающей породе, вызванные прогревом массива вследствие тепловыделения ВАО.

## Slide 33
Претестовые расчеты
Планируемый эксперимент в ПИЛ
Расположение скважин в туннеле и контейнер
Распределение температуры
Параметр прочности стальной оболочки
Параметр прочности вмещающей породы
Notes: Изменения напряжений во вмещающей породе, вызванные прогревом массива вследствие тепловыделения ВАО.

## Slide 34
  Спасибо за внимание!